## Slide 1
Mục đích:
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình hệ thống trên môi trường DOS thông qua cơ chế ngắt và trên môi trường Windows thông qua thông điệp và cơ chế xử lý thông điệp với các hàm API.
Chương 3
Lập trình hệ thống

## Slide 2: 3.1 Lập trình hệ thống trên môi trường DOS
3.1.1 ROM BIOS và các bước khi máy tính khởi động
ROM BIOS
Là 1 vùng nhớ trong, dạng ROM chứa một số thông tin, trong đó quan trọng nhất là chứa mã máy của 2 loại CT: mã máy của các CT kiểm tra khi máy tính khởi động và mã máy của các CT con phục vụ ngắt của BIOS. Vùng nhớ này có độ lớn 64k và đặt ở 64k cuối của M đầu vùng nhớ của máy tính.
b. Khởi động hệ thống
Với máy tính xây dựng CPU của Intel (hoặc tương thích) thì khi bật máy CS=F000h và IP=FFF0h và máy tính thực hiện lệnh nhảy không điều kiện (mã máy nằm ở byte trỏ bởi CS:IP) để nhảy đến thủ tục của BIOS tiến hành các bước khởi tạo hệ thống theo lần lượt các chức năng sau:
Kiểm tra CPU: Lần lượt cho các thanh ghi các giá trị 0FFFFh, 0h, 5555h và sau đó kiểm tra liệu có đúng các giá trị đã cho.
Notes: Chú ý: Phần này chỉ giới hạn khi khởi động máy tính với hệ điều hành DOS. Với máy tính hệ điều hành Windows thì khi khởi động nó sẽ khởi động phần DOS, sau đó cập nhật phần khởi động Windows và tiện ích của Windows. Với hệ điều hành mới hiện nay, ví dụ máy cài hệ điều hành Windows 64 bit thì không có phần DOS. Muốn có hệ điều hành DOS thì có những phần mềm (ví dụ DosBox) để mô phỏng các chức năng của hệ điều hành DOS.

## Slide 3
Nếu đúng, các thanh ghi hoạt động tốt, còn nếu có sai thì thanh ghi có vấn đề, trên màn hình hiện FATALL ERROR, dừng máy.
Kiểm tra checksum của ROM BIOS: Trong ROM BIOS có nạp sẵn 1 byte checksum khi ROM tốt. Tại đây một thủ tục sẽ cộng lại tất cả các byte của ROM BIOS và được 1 byte checksum hiện thời. So sánh 2 byte checksum. Nếu 2 byte bằng nhau, ROM BIOS tốt, còn nếu khác nhau ROM BIOS có vấn đề và trên màn hình sẽ có dòng thông báo: Checksum Error
Kiểm tra các chip đặc biệt trên main board: bộ điều khiển ngắt 8259, bộ điều khiển DMA 8237, UART,…
Kiểm tra RAM: Lần lượt cho các giá trị 0FFh, 0h, 55h vào tất cả các byte của vùng nhớ RAM và sau đó kiểm tra liệu có đúng các giá trị đã cho không? Nếu đúng thì RAM ổn, còn nếu sai thì RAM có vấn đề.
Kiếm tra các thiết bị ngoại vị (bàn phím, màn hình),
Các bước kiểm tra trên chỉ xảy ra khi khởi động cứng (bật máy).

## Slide 4
Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện khi khởi động mềm (ấn Ctrl_Alt_Del) cũng như các bước tiếp của khởi động cứng.
Đặt địa chỉ đầu của tất cả các CT con phục vụ ngắt của BIOS vào bảng vectơ ngắt,
Cập nhật các thông tin về máy tính đang dùng vào vùng dữ liệu ROM BIOS,
Kiểm tra liệu có ROM mở rộng?
Thực hiện hàm xử lý ngắt int 19h để lôi Boot sector (chứa mã máy của chương trình mồi) vào vùng nhớ trong (RAM) và chạy CT đó để kiểm tra liệu có 2 tệp ẩn IBMBIO.COM và IBMDOS.COM hay không? Nếu có nạp 2 tệp đó vào vùng nhớ trong.
Nạp tệp CONFIG.SYS và COMMAND.COM vào vùng nhớ trong,
Thực hiện AUTOEXEC.BAT (nếu có),
Kết thúc bằng hiện dấu nhắc của DOS lên màn hình.

## Slide 5
3.1.2 Một số khái niệm và phân loại ngắt
Một số khái niệm về ngắt:
Ngắt: Ngắt là máy tính tạm dừng CT đang chạy để chuyển sang chạy một CT con phục vụ ngắt. Sau khi thực hiện xong CT con phục vụ ngắt, máy tính quay về chạy tiếp CT đang chạy dở.
Ngắt cứng: Ngắt được kích hoạt do thay đổi trạng thái của linh kiện điện tử (ấn phím, thâm nhập ổ đĩa,…).
Ngắt mềm: Ngắt được kích hoạt do sử dụng lệnh INT n trong CT (n là số ngắt).
Bảng vectơ ngắt:
      Là gì?: Là 1 vùng nhớ RAM chứa địa chỉ đầu của tất cả các CT con phục vụ ngắt.
      Kích cỡ: Máy tính có tất cả 256 ngắt, tức là có 256 CT con phục vụ ngắt tương ứng. Mỗi CT con phục vụ ngắt có 1 địa chỉ đầu và mỗi địa chỉ gồm 4 byte (seg:offset). Do vậy kích cỡ của bảng vectơ ngắt là: 256*4=1024 byte=1 kB.
      Vị trí: k đầu tiên của vùng nhớ trong (0:0  0:3FFh).
Notes: Nhận xét: Khái niệm về ngắt khá giống với khái niệm của chương trình con. Tuy vậy hai cơ chế hoạt động của chúng sẽ không hoàn toàn giống nhau (sẽ được trình bày trong phần sau.

## Slide 6
      Mối quan hệ giữa số ngắt n và phần địa chỉ offset ô đầu tương
      ứng của bảng vectơ ngắt:
      Phân loại ngắt:
      Ngắt BIOS (int 0  int 1Fh): mã máy của các CT con phục vụ ngắt của BIOS nằm trong ROM BIOS.
      Ngắt DOS (int 20h  int 0FFh): mã máy của các CT con phục vụ ngắt của DOS nằm ở RAM (được đưa vào RAM khi máy tính khởi động).
địa chỉ ô đầu tương ứng của bảng vectơ ngắt = n*4
ngắt
ngắt mềm
ngắt cứng
ngắt
hệ thống
ngắt do người sử dụng lập
ngắt trong
ngắt ngoài
ngắt BIOS
ngắt DOS
có che (INTR)
không che (NMI)
Notes: Nhận xét: Ngắt của BIOS sẽ đảm bảo hơn là ngắt của DOS vì mã máy của các chương trình con phục vụ ngắt nằm trong ROM, do vậy không bị ảnh hưởng do điện thế thay đổi.

## Slide 7
      3.1.3 Cơ chế khi một ngắt được kích hoạt
      CT con bình thường CT con phục vụ ngắt
Cách kích hoạt: CALL
Cách kích hoạt: do thay đổi trạng thái của linh kiện điện tử (ngắt cứng) hoặc sử dụng lệnh int n (ngắt mềm)
Cơ chế:
Bước 1: Tham số thựcstack
Cơ chế:
Bước 1: flagstack, sau đó tham số thựcstack
Bước 2: Đ/c lệnh tiếp theostack
Bước 2: Đ/c lệnh tiếp theostack
Bước 3: Hệ điều hành quản lý địa chỉ đầu của CT con, do vậy hệ điều hành đưa địa chỉ đầu của CT con CS:IP và rẽ nhánh vào CT con
Bước 3:Địa chỉ đầu của CT con phục vụ ngắt có trong bảng vectơ ngắt, do vậy máy tính vào vị trí tương ứng của bảng vectơ ngắt lấy địa chỉ đầu của CT con phục vụ ngắtCS:IP và rẽ nhánh vào CT con phục vụ ngắt
Bước 4:Thực hiện CT con cho đến khi gặp RET thì vào stack lấy đ/c lệnh tiếp theo (đã cất ở Bước 2)CS:IP, trở về CT đã gọi nó
Bước 4:Thực hiện CT con phục vụ ngắt cho đến khi gặp lệnh IRET thì vào stack lấy đ/c lệnh tiếp theo (đại chỉ này đã được cất ở Bước 2)  CS:IP, trở về CT đã kích hoạt nó
Bước 5:Tiếp tục chạy CT đang chạy dở
Bước 5:Giá trị cờ ở stackflag,
Tiếp tục chạy CT đang chạy dở
Notes: Nhận xét: Ngoài việc bảo vệ và hồi phục thanh ghi ở bước 1 và bước 5 thì phần khác nhau nhất trong cơ chế hoạt động của một chương trình con phục vụ ngắt và chương trình con bình thường nằm ở bước 3.

## Slide 8
      3.1.4 Các bước cần thiết để xác lập một ngắt
      Muốn xác lập một ngắt phải tiến hành 2 bước:
      Viết CT con phục vụ ngắt theo yêu cầu với cú pháp sau:
      Xác định đ/c đầu của CT con phục vụ ngắt và đặt đ/c đó vào vị trí tương ứng của bảng vectơ ngắt:
      Xác định địa chỉ đầu của CT con phục vụ ngắt: Nhờ 2 directive SEG và OFFSET.
tên CT con phục vụ ngắt PROC [NEAR/FAR]
Bảo vệ các thanh ghi mà thân
CT con phục vụ ngắt sẽ phá vỡ
Hồi phục các thanh ghi mà thân
CT con phục vụ ngắt đã phá vỡ
iret
tên CT con phục vụ ngắt ENDP
các lệnh thân CT con phục vụ ngắt
SEG tên CT con phục vụ ngắt sẽ cho phần đ/c segment lệnh đầu
OFFSET tên CT con phục vụ ngắt sẽ cho phần đ/c offset lệnh đầu
Notes: Nhận xét: Cú pháp một chương trình con phục vụ ngắt và một chương trình con bình thường khá giống nhau, chỉ khác chương trình con phục vụ ngắt trở về chương trình chính bằng lệnh iret, con chương trình con bình thường là ret.

## Slide 9
      Đưa địa chỉ đầu của CT con phục vụ ngắt vào vị trí tương ứng
      của bảng vectơ ngắt: Có 2 cách:
      Cách 1: Trực tiếp: Ghi trực tiếp đ/c đầu của CT con phục vụ ngắt vào 4 byte tương ứng của bảng vectơ ngắt.
      Cách 2: Gián tiếp: Sử dụng chức năng 25h của ngắt int 21h.
      Chức năng 25h của int 21h yêu cầu:
      Ví dụ: Đưa đ/c đầu của CT con phục vụ ngắt int 5h (ví dụ CTN là tên CT con phục vụ ngắt) vào vị trí tương ứng của bảng vectơ ngắt theo cách gián tiếp sẽ như sau:
DS:DX  seg:offset ô nhớ chứa mã máy lệnh đầu CT con phục vụ ngắt
AL  số ngắt ; AH  25h
mov AX,SEG CTN ; DS  phần đ/c segment đầu CT con phục vụ
mov DS,AX ; ngắt
mov AL,5h ; AL  số ngắt
mov DX,OFSET CTN ; DX  phần đ/c offset đầu CT con phục vụ ngắt
mov AH,25h ; AH  chức năng 25h
int 21h
Notes: Nhận xét: Trong ngôn ngữ bậc cao cũng có lệnh đưa địa chỉ đầu của chương trình con phục vụ ngắt vào vị trí tương ứng của bảng vector ngắt (ví dụ : với ngôn ngữ C/C++ có hàm setvect).

## Slide 10
      3.1.5 Vùng dữ liệu ROM BIOS
      Là một vùng nhớ 256 byte RAM chứa các thông tin về máy tính đang dùng. Các thông tin này được cập nhật khi máy tính được khởi động. Vị trí của vùng nhớ này nằm ngay sau bảng vectơ ngắt (0:400h  0:500h). Sau đây là một số thông tin hay dùng:
Địa chỉ
offset ô nhớ
Nội dung mà các ô nhớ chứa
400h407h
Chứa đ/c 4 cổng COM. Hai byte chứa đ/c 1 cổng
408h40Fh
Chứa đ/c 4 cổng LPT. Hai byte chứa đ/c 1 cổng
410h411h
Liệu máy tính có ổ mềm?
1… có ; 0… không
Số lượng ổ mềm-1
0 0… 1ổ; 0 1… 2 ổ
1 0… 3 ổ;1 1… 4 ổ
Liệu máy tính có FPU?
1… có ; 0… không
Số lương kRAM có thêm
trên mainboarrd
0 0… 0k ; 0 1… 16k
1 0… 32k ; 1 1… 64k
Loại card điều
khiển màn hình
1 1 … mono
# 1 1 … color
Danh sách thiết bị:
0:410h

## Slide 11
410h411h
…
…..
41ah41bh
Địa chỉ đầu vùng đệm bàn phím
41ch41dh
Địa chỉ cuối vùng đệm bàn phím
41eh43dh
Vùng đệm bàn phím (16 byte). Vùng đệm bàn phím được cấu trúc như 1 vùng nhớ vòng mà ở đó có thể vừa đọc ký tự và vừa ghi ký tự vào đây.
Liệu có DMA?
1… có ; 0… không
Số lượng cổng COM
Liệu có cổng joystick ?
1… có ; 0… không
Số lượng cổng LPT
Liệu có cổng máy
in nối tiếp?
1… có; 0… không
…
…..
Danh sách thiết bị (tiếp):
0:411h
Notes: Chú ý: Trên đây chỉ mới đề cập đến một số thông tin quan trong chứa trong các byte của vùng dữ liệu ROM BIOS. Muốn biết các thông tin khác chứa trong các byte khác của vùng dữ liệu ROM BIOS, nên xem thêm các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 12
Bài tập: Viết chương trình cho biết máy tính bạn đang dùng có DMA không và có cổng COM nào không? Nếu có, mấy cổng và cho biết địa chỉ các cổng COM đó (địa chỉ phải hiện dạng HEXA).
Cách làm: Byte 0:411h của vùng dữ liệu ROM BIOS có chứa các thông tin về DMA và số lượng cổng COM. Do vậy, trước tiên phải đưa nội dung của byte 0:411h vào một thanh ghi. Có 2 cách để làm việc đó:
Cách 1: Dùng ngắt BIOS int 11h. Khi sử dụng ngắt này nội dung 2 byte chứa danh sách các thiết bị sẽ được đưa vào thanh ghi AX, cụ thể như sau:
Cách 2: Tự trỏ lấy bằng đoạn chương trình sau:
xor AX,AX ; AX=0
mov ES,AX ; ES=0 (phần địa chỉ segment)
mov BX,410h ; BX chứa phần địa chỉ offset
mov AX,ES:[BX] ; ES=0 (phần địa chỉ segment)
0:410h  AL và 0:411h  AH
Notes: Nhận xét: 2 byte của vùng dữ liệu ROM BIOS có địa chỉ 0:410h và 0:411h chứa nhiều thông tin về các thiết bị mà máy tính có, do vậy nội dung 2 byte này có tên là danh sách các thiết bị (equipment list) và hệ điều hành có một ngắt làm nhiệm vụ đưa nội dung 2 byte này vào thanh ghi AX là int 11h (0:410h -> AL và 0:411h -> AH).

## Slide 13
Sau khi đưa được giá trị của byte có địa chỉ 0:411h vào AH, thì chuyển giá trị đó vào AL và tiến hành kiểm tra theo trình tự sau:
      Muốn biết có DMA hãy đưa bit thấp nhất của AL vào bit cờ Carry (CF) bằng cách dịch các bit của AL sang phải 1 lần và kiểm tra cờ CF. Nếu CF=1 thì thông báo có, còn CF=0 thì hiện thông báo không.
      Với số lượng cổng COM thì nên tách 3 bit chứa số lượng cổng COM ra và kiểm tra AL bằng 0 hay khác không. Nếu bằng 0 thì không có cổng COM nào, còn nếu khác 0 thì có cổng COM và AL chứa số lượng cổng COM, hiện số lượng cổng COM lên đồng thời cho số lượng cổng COM vào CX (chỉ số vòng lặp để thể hiện địa chỉ các cổng COM). Hiện địa chỉ các cổng COM ( 2 byte chứa địa chỉ 1 cổng và bắt đầu từ địa chỉ COM1 có ở 0:400h và 0:401h, COM2 có địa chỉ 0:402h và 0:403h,…). Giả thiết có lib2.asm chứa CT con HIEN_HEXA (hiện nội dung có trong AX lên màn hình dạng HEXA).
Notes: Nhận xét: Nếu một bit của một byte nào đó cho biết trạng thái “Có” hoặc “Không” thì cách tốt nhất là chuyển trạng thái bit đó vào bit cờ Carry, sau đó xét trạng thái cờ đó để trả lời “Có”/”Không”. Có cách khác là tách bít đó ra nhờ lệnh AND, sau đó kiểm tra cờ Zero để có được trả lời “Có”/”Không”.
Còn nếu 2 hoặc nhiều bit trong một byte nào đó cho biết trạng thái “Có” hoặc “Không” thì tách bít đó ra nhờ lệnh AND, sau đó kiểm tra cờ Zero để có được trả lời “Có”/”Không”.

## Slide 14
      Toàn bộ chương trình như sau:
INCLUDE C:\INCLUDE\lib1.asm ; Chứa 2 MACRO xóa màn hình và hiện xâu
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
m1 db 13,10,’MT dang dung co DMA khong : $’
m2 db 13,10,’MT dang dung co cong COM khong : $’
co db ‘Co $’
ko db ’Khong $’
m3 db 13,10,’So luong cong COM : $’
m4 db 13,10,’Dia chi cac cong COM la : $’
space db ’ $’
.CODE
PS:
mov AX,@data ; Đưa phần địa chỉ segment của vùng nhớ chứa dữ
mov DS,AX ; liệu vào DS
clrscr ; Xóa màn hình
HienString m1 ; Hiện thông báo m1
int 11h ; Nội dung byte có địa chỉ 0:411h  AH
mov AL,AH ; AL chứa nội dung byte 0:411h
shr AL,1 ; Dịch các bit của AL sang phải 1 lần

## Slide 15
jc L1 ; Nếu CF=1 (có DMA) thì nhảy đến L1, còn
HienString ko ; CF=0 (không có DMA) hiện thông báo ‘Khong’
jmp L2
L1:
HienString co ; Hiện thông báo ‘Co’
L2:
HienString m2 ; Hiện thông báo m2
and AL,00000111b ; Tách 3 bit chứa số lượng cổng COM
jnz L3 ; Nếu có cổng COM thì nhảy đến L3,
HienString ko ; còn nếu không có thì hiện thông báo ‘Khong’
jmp Exit ; Nhảy đến kết thúc
L3:
HienString co ; Hiện thông báo ‘Co’
xor CH,CH ; lặp lấy và hiện địa chỉ các cổng COM)
HienString m3 ; Hiện thông báo m3
add AL,30h ; Chuyển số (số lượng cổng COM) sang dạng ASCII
mov AH,0Eh ; Hiện số lượng cổng COM
int 10h
mov CL,AL ; CX chứa số lượng cổng COM (phục vụ cho vòng

## Slide 16
HienString m4 ; Hiện thông báo m4
xor AX,AX ; AX = 0
mov ES,AX ; ES=0
mov BX,400h ; ES:[BX]=0:400h trỏ đến vùng nhớ chứa đ/c COM1
L4:
mov AX,ES:[BX] ; Lấy địa chỉ các cổng COM đưa vào AX
call HIEN_HEXA ; Hiện địa chỉ lên màn hình dạng HEXA
HienString space ; Hiện dấu cách
add BX,2 ; BX trỏ đến vùng nhớ chứa địa chỉ tiếp theo
loop L4
mov AH,1 ; Chờ 1 ký tự từ bàn phím
int 21h
INCLUDE C:\INCLUDE\lib2.asm ; Chứa CT con HIEN_HEXA
mov AH,4Ch ; Về DOS
int 21h
END PS
Exit:
16

## Slide 17
      3.1.6 Các ngắt hay dùng
      Chương trình con phục vụ ngắt của hệ thống (BIOS hay DOS) thường là 1 chương trình rất lớn, có nhiều chức năng. Theo qui định thì muốn dùng 1 chức năng nào đó của 1 ngắt thì phải:
      Lưu ý:
      Để điều khiển từng thiết bị, BIOS thường cung cấp một ngắt riêng (nếu có), còn với ngắt của DOS có thể nói hầu hết việc điều khiển các thiết bị đều do ngắt int 21h của DOS thực hiện (các chức năng của ngắt int 21h). Do vậy ngắt int 21h còn có tên là DOS functions.
      Các ngắt hay dùng của hệ thống gồm:
      Các ngắt liên quan đến bàn phím
      Các ngắt liên quan đến màn hình
      Các ngắt liên quan đến đĩa
      Các ngắt liên quan đến thư mục
mov AH, số chức năng
int n
Notes: Chú ý: Số lượng các chức năng của một ngắt thường rất lớn và số ngắt cũng nhiều, do vậy tài liệu chỉ đề cập đến một số chức năng hay dùng nhất của một số ngắt quan trọng. Muốn biết các chức năng khác của từng ngắt và các ngắt khác nên xem thêm các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 18
      Các ngắt liên quan đến tệp
      Các ngắt liên quan đến máy in
      Các ngắt liên quan đến chuột
      Các ngắt liên quan đến truyền tin nối tiếp qua cổng COM
      Các ngắt liên quan đến thời gian
      …..
      3.1.6.1 Các ngắt liên quan đến bàn phím
      Ngắt BIOS liên quan đến bàn phím
      Để truy cập bàn phím, BIOS có 2 ngắt, đó là int 9h và int 16h.
      Ngắt int 16h cung cấp 3 chức năng thường dùng, cụ thể là:
CN
(AH)
Phát hiện
Ctrl_Break
Hiện lên màn hình
Ý nghĩa
Các tham số
0
không
không
Chờ nhận 1 ký tự từ bàn phím:
Nếu vùng đệm bàn phím có ký tự thì nhận ký tự đó  AL)
Còn nếu vùng đệm bàn phím rỗng thì chờ ấn phím
Nhận được:
Nếu AL # 0 thì:
- AL mã ASCII ký tự
- AH mã SCAN
Nếu AL=0 thì:
AHphím mở rộng

## Slide 19
      Byte trạng thái các phím đặc biệt (1: được ấn; 0: không được ấn)
1
không
không
Kiểm tra vùng đệm bàn phím:
Nếu vùng đệm bàn phím có ký tự thì nhận ký tự đó (ký tự  AL)
Còn nếu vùng đệm bàn phím rỗng thì trả ngay điều khiển cho chương trình, không chờ ấn phím
Nhận được:
Nếu ZF (cờ Zero) =1 thì bàn phím rỗng
Nếu ZF = 0 thì:
- Nếu AL # 0 thì
AL ký tự ASCII
AH mã SCAN
- Nếu AL = 0 thì
AH phím mở rộng
2
không
không
Kiểm tra trạng thái 1 số phím đặc biệt (Shift phải, Shift trái, Ctrl, Alt, ScrolLock, NumLock, CapsLock và Insert) của bàn phím
Nhận được:
AL byte trạng thái các phím đặc biệt của bàn phím
Shift phải
Shift trái
Ctrl
Alt
Insert
CapsLock
NumLock
ScrolLock

## Slide 20
      Ngắt DOS liên quan đến bàn phím
      Một số chức năng hay dùng của int 21h liên quan đến bàn phím
CN
(AH)
Phát hiện
Ctrl_Break
Hiện lên
màn hình
Ý nghĩa
Các
tham số
1
có
có
Chờ nhận 1 ký tự từ bàn phím:
Nếu vùng đệm bàn phím có ký tự thì nhận ký tự đó (ký tự  AL)
Còn nếu vùng đệm bàn phím rỗng thì chờ ấn phím
Nhận được:
Nếu AL # 0 thì:
- AL mã ASCII ký tự
- AH mã SCAN
Nếu AL=0 thì:
AHphím mở rộng
7
không
có
Giống chức năng 1
Giống chức năng 1
8
có
không
Giống chức năng 1
Giống chức năng 1
6
có
có
Đọc 1 ký tự từ bàn phím hoặc đưa ký tự ra màn hình.
Chú ý: Hàm này không đợi cho đến khi 1 ký tự được vào mà chuyển điều khiển cho chương trình gọi
Vào:
DL=0FFh (nếu DL#0FFh đưa ra màn hình).
Nhận được:
Nếu ZF=1 vùng đệm bàn phím rỗng
Nếu ZF=0 thì có ký tự trong vùng đệm
- AL ký tự ASCII
- AH mã SCAN
Notes: Chú ý: Có nhiều chức năng khác của int 21h liên quan đến bàn phím. Muốn biết tác dụng của các chức năng đó nên tham khảo các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 21
0Ah
có
có
Nhận 1 dãy ký tự từ bàn phím (cho phép đánh sai và sửa) và cất vào 1 vùng nhớ trỏ bởi DS:DX với cấu trúc vùng nhớ được tổ chức như sau:
Byte thứ 1: chứa số lượng tối đa các ký tự sẽ nhận (do người lập trình xác lập)
Byte thứ 2: chứa số lượng ký tự thực tế đã vào (không kể ký tự kết thúc Enter)
Bắt đầu từ byte thứ 3 trở đi sẽ chứa mã ASCII các ký tự nhập
Vào:
DS:DX seg:offset đầu vùng nhớ
0Ch
có
không
Kiểm tra trạng thái vùng đệm bàn phím
Nhận được:
AL= 0FFh có ký tự trong vùng đêm
AL=0 vùng đệm rỗng
0Bh
thay đổi
thay đổi
Xóa vùng đệm bàn phím, sau đó thực hiện chức năng có trong thanh ghi AL
Vào:
ALsố chức năng

## Slide 22
      Bài tập: Viết chương trình con nhận một số nguyên (từ -32768 đến khi 32767) vào từ bàn phím. Kết thúc vào số bằng Enter. Cho phép đánh sai và sửa.
      Cách làm:
      Dùng chức năng 0Ah của int 21h để nhận 1 xâu ký tự từ bàn phím (trong khi nhận cho phép đánh sai và sửa) và cất vào 1 vùng đệm đã xác lập trước và được trỏ bởi DS:DX. Chức năng trên được kết thúc bằng:
      Ấn Enter hoặc
      Nhập cho đến khi số lượng byte đã nhập (byte thứ 2 vùng đệm) bằng số lượng tối đa của xâu (đã được xác lập ở byte thứ 1 vùng đệm),
      Sau khi kết thúc việc nhập số, vào vùng đệm lấy các ký tự đã vào để xử lý (chú ý việc chuyển ký tự số dạng ASCII sang dạng số và nhân giá trị phần số đã vào trước cho 10 trước khi cộng với số vào sau),
      Kết quả số nhận được sẽ nằm ở thanh ghi AX.
Notes: Chú ý: Giới hạn số nhập vào nằm trong khoảng [-32768 đến 32767] để kết quả chỉ nằm gọn trong một thanh ghi 16 bit.

## Slide 23
.DATA
buff db 8
db ?
db 8 dup(?)
.CODE
VAO_SO_N PROC
lea DX,buff ; Chức năng 0Ah của int 21h cho phép nhập 1 xâu
mov AH,0Ah ; ký tự vào vùng đệm trỏ bởi DS:DX
int 21h
mov SI,DX ; SI trỏ đến đầu vùng đệm
xor CX,CX ; CX=0 (với mục đích cho CH=0)
mov DI,CX ; DI biến cò dấu (lúc đầu bằng 0-giả thiết dương)
mov CL,[SI+1] ; CL chứa số lượng ký tự thật sự đã nhập
add SI,2 ; SI trỏ đến byte chứa ký tự đầu tiên đã nhập
mov DL,[SI] ; Đưa ký tự đầu tiên vào DL
cmp DL,’-’ ; Ký tự đầu tiên có phải dấu ‘-’
jne VSN1 ; Không phải dấu ‘-’ (số nhận là dương) thì nhảy, còn
inc DI ; nếu là dấu ‘-’ (số nhận là âm) thì cờ dấu DI=1
inc SI ; SI trỏ đến ký tự thứ 2
dec CX ; Giảm chỉ số vòng lặp đi 1
push BX CX DX SI DI ; Bảo vệ các thanh ghi

## Slide 24
pop DI SI DX CX BX ; Hồi phục các thanh ghi
loop VSN2 ; Vòng lặp xử lý các số đã vào
jz VSN3 ; Nếu số vào là dương (DI=0) thì nhảy,
VSN1:
xor AX,AX ; AX=phần số đã vào trước (lúc đầu bằng 0)
inc SI ; Trỏ đến ký tự tiếp theo trong buff
and DI,DI ; Xét trạng thái cờ dấu
neg AX ; còn nếu số nhận vào là âm (DI=1) thì đổi dấu
VSN3:
ret
VAO_SO_N ENDP
mov BX,10 ; BX=10-một số hạng nhân
VSN2:
mul BX ; Nhân phần số đã vào trước với 10
mov DL,[SI] ; Lấy ký tự tiếp trong buff vào DL
sub DL,30h ; Chuyển ký tự số dạng ASCII sang dạng số
xor DH,DH ; DH=0 để DX=DL (số vừa vào)
add AX,DX ; Cộng phần số đã vào trước sau khi đã nhân với 10
; với số vừa vào sau

## Slide 25
      3.1.6.2 Các ngắt liên quan đến màn hình
      Màn hình có 2 chế độ: văn bản (text) và đồ họa (graphics)
      Ngắt liên quan đến màn hình chế độ văn bản
      Các khái niệm:
      Mối quan hệ giữa màn hình và videoram: Màn hình thể hiện nội dung của videram, nói cách khác videoram là vùng nhớ RAM chứa nội dung sẽ hiện lên màn hình. Mỗi 1 ký tự hiện lên tại 1 vị trí nào đó của màn hình thể hiện nội dung 2 byte tương ứng của videoram (1 byte chứa mã ASCII ký tự và 1 byte thuộc tính-màu sắc). Một trang màn hình (chế độ 80 cột*25 dòng) cần:
      80 cột * 25 dòng * 2 = 4000 byte  4 k
      Độ lớn của ký tự hiện trên màn hình:
      7*7 trên khung 9*14 với màn hình đơn sắc, vĩ điều khiển đơn sắc
      5*7 trên khung 8*8 với màn hình màu, vĩ điều khiển màu
      Chế độ màn hình văn bản: Có 2 mode
      80 cột * 25 dòng và 40 cột *25 dòng
Notes: Chú ý: Trong bài giảng chỉ trình bàn đến các thông tin cơ bản cần thiết về khả năng chính mà mọi card EGA và CGA đều tuân thủ. Muốn tìm hiểu sâu về khả năng của các loại card này nên tham khảo thêm các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” …

## Slide 26
      Byte thuộc tính-màu sắc chế độ CGA:
      Ngắt BIOS liên quan đến chế độ văn bản: int 10h
màu nét chữ
đậm nhạt
màu nền
nhấp nháy
1
Đặt kích thước con trỏ
Vào:
CL  dòng đỉnh và CH  dòng đáy con trỏ
2
Vào:
DL  tọa độ x và DH  tọa độ y
BH  số trang màn hình
Đặt vị trí con trỏ tại 1 tọa độ xác đinh (gotoxy)
CN
(AH)
Ý nghĩa
Vào:
AL chế độ (mode) màn hình
0 … 40*25 màu (chữ có bóng)
1 … 40*25 màu (chữ không bóng)
2 … 80*25 màu (chữ có bóng)
3 … 80*25 màu (chữ không bóng)
7 … 80*25 trắng đen (card mono)
Các tham số
0
Đặt chế độ màn hình
Notes: Chú ý: Có nhiều chức năng khác của ngắt BIOS int 10h liên quan đến màn hình. Muốn biết tác dụng của các chức năng đó nên tham khảo các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 27
8
Đọc ký tự và thuộc tính tại vị trí con trỏ đang đứng
Vào:
BH  số trang màn hình
Nhận được:
AL  mã ASCII của ký tự; BLthuộc tính
0Eh
Vào:
BH  số trang
AL  mã ASCII của ký tự
Hiện ký tự kiểu teletype
9
Hiện ký tự và thuộc tính lên màn hình tại vị trí con trỏ đứng (sau khi hiện vị trí con trỏ không thay đổi – vị trí con trỏ không chuyển sang phải )
Vào:
BH  số trang màn hình
CX  số lần mà ký tự sẽ hiện
AL  mã ASCII ký tự cần hiện
BL  thuộc tính (màu sắc)
0Ah
Hiện ký tự (không có thuộc tín) lên màn hình tại vị trí con trỏ đứng (sau khi hiện vị trí con trỏ không thay đổi )
Vào:
BH  số trang màn hình
CX  số lần mà ký tự sẽ hiện
AL  mã ASCII ký tự
0Fh
Nhận được:
AL  số mode hiện hành của màn hình
AH số lượng cột
BH số trang màn hình
Lấy kiểu màn hình hiện hành

## Slide 28
      Bài tập: Hiện 1 xâu ký tự (xâu kết thúc \0) có chữ màu đỏ trên nền xanh lá cây. Tọa độ xuất phát là [30,12].
      ; Khai báo MACRO hiện xâu (kết thúc \0) có màu sắc (xác lập bởi ; byte thuộc tính tt) tại tọa độ x (cột), y (dòng). SI trỏ đến đầu xâu.
HIEN_MAU MACRO x,y,tt
LOCAL B1,Exit_B
push AX BX CX DX SI
mov DL,x ; Tọa độ xDL
mov DH,y ; Tọa độ yDH
mov AH,2 ; Chức năng đưa con trỏ đến
int 10H ; tọa độ [x,y]
B1:
mov AL,[SI] ; Ký tự ở ô nhớ trỏ bởi DS:[SI]AL
and AL,AL ; Liệu ký tự là \0? (kết thúc xâu)
jz Exit_B ; Đúng là kết thúc xâu thì nhảy,
mov CX,1 ; còn không phải thì hiện ký tự 1 lần lên màn hình
mov BL,tt ; Thuộc tính (màu sắc)BL
mov AH,9 ; Chức năng hiện ký tự có
int 10H ; màu sắc lên màn hình

## Slide 29
      ; Chương trình chính
mov AH,2 ; Chức năng đưa con trỏ đến
int 10H ; tọa độ [x,y], tức là chuyển con trỏ sang phải
inc SI ; SI trỏ đến ký tự tiếp theo
jmp B1
Exit_B:
pop SI DX CX BX AX
ENDM
inc DL ; Tăng vị trí cột lên 1
.MODEL small
.DATA
.STACK 100h
m db ‘Hello, world !’,0
.CODE
PS:
mov AX,@data ; Đưa phần địa chỉ segment của vùng
mov DS,AX ; nhớ cấp phát cho biến vào DS
INCLUDE C:\INCLUDE\lib1.asm
clrscr ; Xóa màn hình

## Slide 30
      Ngắt DOS liên quan đến chế độ văn bản của màn hình
      Một số chức năng của int 21h liên quan đến màn hình
HIEN_MAU 30,12,10101100b
mov AH,1 ; Chức năng chờ 1 ký tự từ bàn phím
int 21H
mov AH,4CH ; Trở về DOS
int 21H
END PS
lea SI,m ; SI trỏ đến đầu xâu
6
Hiện 1 ký tự lên màn hình
Vào:
DL mã ASCII của ký tự (chú ý: mã 0xFFH không được đưa ra vì chức năng hiểu giá trị 0xFFH như là yêu cầu vào ký tự từ bàn phím)
9
Vào:
DS:DX  seg:offset đầu xâu
Hiện 1 xâu ký tự kết thúc bằng ‘$’ lên màn hình
CN
(AH)
Ý nghĩa
Vào:
DL mã ASCII của ký tự
Các tham số
2
Hiện 1 ký tự lên màn hình
Notes: Chú ý: Có nhiều chức năng khác của ngắc DOS int 21h liên quan đến màn hình. Muốn biết tác dụng của các chức năng đó nên tham khảo các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 31
      Ngắt liên quan đến màn hình đồ họa
      Trong chế độ đồ họa, byte thuộc tính không còn nữa vì mỗi điểm trên màn hình được xác định bằng chính màu của nó. Giá trị mỗi điểm được thể hiện bởi 2 bit. Ví dụ với màn hình CGA thì 0: màu điểm trùng màu nền, còn 1, 2 và 3 là 1 trong 3 màu của một trong 2 nhóm màu.
      Ví dụ với độ phân giản 320*200 và 16 màu thì màu nền có thể chọn bất kỳ song màu của điểm chỉ có thể chọn 1 trong 3 màu do vĩ điều khiển màn hình quyết định. Hai bộ màu của màn hình CGA là:
      Sau đây là các chức năng hay dùng liên quan đến chế độ đồ họa của ngắt BIOS int 10H.

## Slide 32
0BH
Chọn màu nền/chọn bộ màu cho điểm
Vào:
BH = 0 … chọn màu cho nền và
BL  số màu nền (015)
BH = 1 … chọn bộ màu cho điểm và
BL  số bộ màu (0 hoặc 1)
0CH
Vào:
DX  tọa độ y ; CX  tọa độ x
ALmàu của điểm; BHtrang màn hình
Hiển thị 1 điểm
CN
(AH)
Ý nghĩa
Vào:
AL chế độ (mode) màn hình
4 … 320*200, 4 màu
5 … 320*200, đen trắng
6 … 640*200, 2 màu
…..
Các tham số
0
Đặt chế độ màn hình
0DH
Vào:
DX  tọa độ y ; CX  tọa độ x
Nhận được:
AL màu của điểm
Đọc thông tin 1 điểm
Notes: Chú ý: Muốn hiện màu tại một vị trí nào đó (1 pixel nào đó) thì phải tiến hành như sau:
- Trước tiên chọn số bộ màu có chứa màu cần hiện,
- Sau đó mới chọn số màu cần hiện.
Có nhiều chức năng khác của int 21h liên quan đến bàn phím. Muốn biết tác dụng của các chức năng đó nên tham khảo các tài liệu khác, ví dụ trong giáo trình “Lập trình hệ thống” hoặc các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như THELP.

## Slide 33
      Bài tập: Vẽ đường thẳng gồm 100 điểm có tọa độ đầu [50,50], góc nghiêng 45o , màu nền xanh lá cây và đường thẳng màu đỏ.
.MODEL small
.STACK 100h
.CODE
PS:
mov AH,0FH ; Lấy mode màn hình hiện thời
int 10H ; AL chứa số mode màn hình hiện thời
push AX ; Cất mode màn hình hiện thời vào ngăn xếp
[50,50]
320
200
mov AL,4 ; Đặt mode màn hình chế độ đồ họa
mov AH,0 ; 320*200
int 10H
mov BL,2 ; Chọn màu nền là xanh lá cây
mov BH,0 ; Chức năng đặt màu nền
mov AH,0BH ; (màu toàn bộ màn hình là xanh lá cây)
int 10H

## Slide 34
mov DX,50 ; Tọa độ dòng điểm xuất phát
mov CX,50 ; Tọa độ cột điểm xuất phát
mov AH,0CH ; Hiện 1 điểm màu (màu đỏ)
int 10h
mov BL,0 ; BL chứa bộ màu số 0 (có chứa màu đỏ)
mov BH,1 ; Chức năng chọn bộ màu số 0 cho điểm
mov AH,0BH
int 10H
mov SI,100 ; Số lượng điểm tạo đường thẳng là 100
mov AH,1 ; Chờ 1 ký tự từ bàn phím
int 21H
pop AX ; Hồi phục mode cũ của màn hình
mov AH,0 ; Đặt lại mode cũ của màn hình
INT 10h
mov AH,4CH ; Về DOS
int 21H
inc DX ; Tăng tọa độ dòng của điểm
inc CX ; Tăng tọa độ cột của điểm
dec SI ; Giảm số lượng điểm
jnz LAP
END PS
LAP:mov AL,2 ; Màu số 2 của bộ màu 0 (màu đỏ)

## Slide 35
      Tóm lượt bài học:
      Như vậy là trong bài học số 4, chúng ta đã đề cập đến phần đầu của lập trình hệ thống trên môi trường DOS thông qua việc trình bày:
      Khái niệm về ROM BIOS và các bước mà máy tính thực hiện khi khởi động,
      Các khái niệm về ngắt, ngắt cứng, ngắt mềm, cách phân loại ngắt và bảng vectơ ngắt,
      Cơ chế mà máy tính tiến hành khi một ngắt được kích hoạt,
      Các bước cần thiết để xác lập một ngắt,
      Các thông tin có trong vùng dữ liệu ROM BIOS, và
      Các ngắt liên quan đến bàn phím và màn hình.
      Để kiếm tra kiến thức của mình đề nghị các bạn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và làm các bài tập.
      T